Инструкция по эксплуатации

Аппарат для приготовления сахарной ваты H014

Основные характеристики

| Модель | Н014 |
| --- | --- |
| габариты | 430x430x500 |
| Мощность ТЭНа | 1050W |
| Вольтаж | 220V |
| Частота | 50Hz |

Меры предосторожности

-Убедитесь что электричество в сети соответствует характеристикам прибора допускается расхождение не более чем на 10% в меньшую сторону.

- Установите оборудование на ровную поверхность.

- Не допускайте к прибору детей и некомпетентных людей.

- Не погружайте в воду.

- Если есть следы какого либо повреждения или прибор не функционирует обратитесь к специалисту.

-Выключайте прибор когда работа закончена.

Функционирование

- Включите, используя кнопку POWER

- Поверните ручку CONTROLLER проверьте, показания вольтметра.

- Дайте аппарату прогреется

- Добавьте одну ложку сахара во вращающееся сопло, когда аппарат работает, используя палочку, наматывайте вату. Если хотите больше ваты, подложите ещё сахара.

-Для отключения поверните ручку CONTROLLER на минимум добавьте немного воды, что бы прочистить вращающуюся часть.

-Перед тем как выключить аппарат, используя кнопку POWER полностью, всегда убеждайтесь, что сахар весь выработан.

- Снимите чашу и помойте.

Важно! Не трогайте вращающуюся часть руками она горячая!

Для увеличения срока службы следуйте рекомендации: при непрерывной работе в течение 1 часа, аппарату нужен перерыв 20 мин

Техническое обслуживание и уход

-Выдерните вилку из розетки, перед тем как чистить

-Что бы почистить сопло смотрите инструкцию по работе

-Чистите аппарат ветошью не пользуйтесь абразивными материалами.

-Храните с сухом месте.

Общий вид:

Электросхема:

L – трёхжильный медный провод

K – выключатель

FU – предохранитель

М – мотор

V – вольтметр

RL - ТЭН